## Slide 1
应用于FBG传感的集成化解调方法 及其温度补偿研究
东南大学 · 专业学位硕士开题报告 研究方向：光电集成与光传感

## Slide 2
汇报提纲
一、立题依据及价值
二、研究内容及方法
  2.1 基于参考FBG温度补偿的AWG解调系统
  2.2 基于微波光子滤波器的FBG解调系统
三、可行性分析与实验进展
四、预期成果与工作计划

## Slide 3
一、立题依据及价值

## Slide 4
研究背景
FBG传感器：抗电磁干扰、高灵敏度、体积小、易复用
核心问题：精确解调反射中心波长的微小漂移
AWG边缘滤波解调：结构简单、无机械扫描、多通道并行
  2022年 北信科：1.6 nm动态范围，10 pm精度 (SOI)
  2023年 之江实验室：C+L波段75 nm，优于2 pm
  2024年 之江实验室：亚皮米级，RMSE 0.73 pm
  课题组：双输入AWG + LASSO，34.45 nm范围，0.31 pm

## Slide 5
关键问题与研究思路
问题一：AWG温度漂移 → 解调误差
  传统TEC方案功耗大、体积受限
  LUT+插值法精度受限于标定密度（21.5 pm）
  → 提出参考FBG实时温度补偿方案
问题二：光域解调精度受限于光学滤波器分辨率
  微波光子学：波长变化 → 微波频率变化
  VNA频率分辨率可达Hz量级
  → 建立微波光子滤波FBG解调系统

## Slide 6
二、研究内容及方法

## Slide 7
2.1 参考FBG温度补偿的AWG解调
核心思想：
  参考FBG（恒温）经AWG解调的表观波长变化
  = AWG中心波长漂移量
补偿算法：
  Δλ_AWG = λ_ref_measured − λ_ref_true
  λ_corrected = λ_measured − Δλ_AWG
优势：仅需一路恒温参考通道，无需AWG精密温控

## Slide 8
2.1 系统链路设计
ASE宽带光源 → 光环形器 → 1×2光开关
  FBG_ref（参考）/ FBG_sen（传感）分时切换
反射光 → 光耦合器 → OSA监测 + AWG解调
AWG → PD阵列 → 信号处理 → 差分补偿
关键步骤：
  ① FBG选型与安装（同封装、同温度环境）
  ② 初始波长标定（OSA精确测量）
  ③ 实时差分补偿解调

## Slide 9
2.2 微波光子滤波FBG解调系统
原理：PM-IM转换 + 微环drop端滤波
  激光器 → PM → 微环drop端 → FBG反射
  → EDFA → PD拍频 → VNA测S21
微环谐振峰对准FBG中心波长时：
  drop端损耗最小，VNA频域形成微波通带
  FBG波长漂移 → 通带频率响应变化
通过定标与匹配算法反推波长偏移量

## Slide 10
2.2 定标与解调算法
定标阶段：
  固定微环电压，步进激光器波长（±160 pm, 1 pm步长）
  采集321条S21曲线，提取峰值频率
  构建 Δλ ↔ S21曲线 映射表
解调算法（三级判决）：
  ① 峰值频率预筛选（二分查找，排除90%+非匹配项）
  ② 归一化互相关精细匹配（自适应频率窗口）
  ③ 多功率全局择优（遍历所有扫描功率点）

## Slide 11
2.2 自适应频率窗口选取
目的：聚焦谐振峰主瓣，抑制带外噪声
算法：
  ① 提取实测曲线峰值频率 f_peak
  ② 向两侧搜索3dB下降点，估算半功率半宽 Δf_3dB
  ③ 匹配窗口 BW = 3 × Δf_3dB
物理依据：
  洛伦兹线型在 ±3γ 范围内包含 ~90% 峰值能量
  超出此范围噪声主导，扩大窗口降低信噪比

## Slide 12
三、可行性分析与实验进展

## Slide 13
3.1 AWG解调系统前期基础
芯片设计：
  宽输入波导AWG（34 μm），3-dB带宽1.60 nm
  双输入架构，有效通道间隔0.8 nm，范围34.45 nm
算法：
  多项式回归 + 高斯噪声增强 + 十折交叉验证
  LASSO正则化，RMSE 0.31 pm，分辨率0.13 pm
问题：未加温控时误差呈系统性负偏移（-6~0 pm）

## Slide 14
3.2 微波光子系统实验验证
FBG温度灵敏度标定：
  25°C–50°C，α = 10.62 pm/°C，R² = 0.999
温度传感验证（20°C → 25°C）：
  最佳匹配 ρ = 0.9765，Δλ = 52 pm
  温度误差 0.104°C
多温度性能（0.1 mW步进）：
  30°C–45°C范围内分辨率 < 1 pm
  最优 0.2 pm @ 45°C（温度误差 0.02°C）

## Slide 15
3.2 自动化实验平台
PC上位机协调三台仪器：
  VNA（GPIB）+ TSL激光器（GPIB/USB）+ Zynq FPGA（串口）
软件架构（Python + PySide6）：
  仪器驱动层 / 业务逻辑层 / GUI层
可靠性设计：
  电压自动置零保护
  断电不丢失已采集数据
  定标扫描支持暂停/恢复/中止

## Slide 16
四、预期成果与工作计划

## Slide 17
预期成果
1. 基于参考FBG温度补偿的AWG解调系统
  → 实现变温环境下的实时温度补偿
2. 基于微环谐振器的微波光子FBG解调系统
  → 定标-测量-互相关匹配完整方案
  → 典型工况下分辨率 ≤ 1 pm
3. 完成相关学术论文

## Slide 18
工作计划
2026.05–06 开题报告 + FBG应变测量 + PCB优化
2026.07–08 AWG温度补偿实验系统搭建
2026.09–10 AWG补偿多温度对比实验
2026.11–12 提炼创新点，撰写学术论文
2027.01–03 修改投稿，补充实验数据
2027.04–05 完成硕士学位论文撰写
2027.06 毕业答辩

## Slide 19
谢谢！ 敬请指导